# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕНЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОЛТОНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2015				                                                            №22

с. Нижняя Ненинка

Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Нижнененинский сельсовет Солтонского района

Алтайского края

На основании  Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь  Уставом муниципального образования Нижнененинский сельсовет Солтонского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования  Нижнененинский  сельсовет Солтонского района Алтайского края   (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Нижнененинского сельсовета  Солтонского района Алтайского края.

Глава Администрации сельсовета                                               Л.В.Маслова

Приложение №1 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НИЖНЕНЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ВВЕДЕНИЕ

В состав муниципального образования Нижнененинский сельсовет Солтонского района Алтайского края входят села: Нижняя Неника, Акатьево

Административным центром поселения является с.Нижняя Ненинка

Муниципальное образование располагает земельными угодьями 25965 га, из них сенокосов -2217 га, пастбищ  1217га.

По итогам переписи численность населения муниципального образования Нижнененинский сельсовет на 01.01.2015 г. составляет 839 человек, из них 208 пенсионеров; детей – 160, из них 89 - школьника, домохозяйств – 286. На территории муниципального образования 17 многодетных семей, в них детей – 51.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

В с. Акатьево водоснабжение через колодцы.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2 | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| Жилищный фонд - всего | 13,98 | 6,85 | 7,13 |
| в том числе в собственности: частной | 13,66 | 6,72 | 6,94 |
| Из неё: граждан | 63,49 | 30,48 | 33,01 |
| юридических лиц | 1,7 | 0 | 0 |
| государственной | 2,06 | 0 | 0 |
| муниципальной | 0,32 | 0,13 | 0,19 |
| другой |  |  |  |
| в том числе по целям использования: социального использования | 0 | 0 | 0 |
| специализированный | 0 | 0 | 0 |
| из него служебные жилые помещения | 0 | 0 | 0 |
| общежития | 0 | 0 | 0 |

Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в т.ч. централизованным | водоотведением (кана лизацией) | В т.ч. централизованным | отопле- нием | в т.ч. централизованным | ГВС | В т.ч. централизованным | Ваннами (душами) | Газом (сетевым, сжижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общ. площадь жил. помеш.,тыс. м2 | 13,98 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 0 | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |

Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| ООО Солтон-энерго ООО Энергоресурс | водоснабжение | 31,70 | 31,70 | 32,78 | 31,70 |

Приложение №2 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

Климатические условия

Климат континентальный. Средняя температура января -17,2 С, июля  18,6 С.

Годовое количество атмосферных осадков - 580 мм

Почвы - черноземы оподзоленные и выщелоченные, серые лесные.

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Нижнененинский сельсовет Солтонского района Алтайского края»»

Предоставление услуг водоснабжения жителям с.Нижняя Ненинка осуществляет  ООО «Энерго-ресурс».

На территории села имеется  водопровод протяженностью 13,8 км. Всё население с.Нижняя Ненинка обеспечено водопроводом, имеется башня Рожова – с 2011 г., Водонопорная башня, Скважина №2- с 1985г., Скавжина №1- 1979г.,Разводящая сеть – 5,6 км.  – с 1985г, Водозаборная сеть – 8,2 км. – 1975г.. колонки – 19 шт. – с 1985, объемом по 250 м3. Объем фактического водопотребления составляет 40 куб.м. в сутки.

Приложение №3 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

Информация

по скважинам, расположенным на территории

муниципального образования Нижнененинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Собственник объекта | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | башня Рожова | с.Нижняя Ненинка , заречное отделение | МУ Нижнененинский сельсовет | ООО Энергоресурс |
| 2 | Водозаборная башня | с. Нижняя Ненинка центральное отделение | МУ Нижнененинский сельсовет | ООО Энергоресурс |
| 3 | Скважина №2 | с.Нижняя Ненинка, заречное отделение | МУ Нижнененинский сельсовет | ООО Энергоресурс |
| 4 | Скавжина №1 | с. Нижняя Ненинка центральное отделение | МУ Нижнененинский сельсовет | ООО Энергоресурс |

Приложение №4 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

Характеристика проблем:

1. Износ водопроводных сетей  90%.

2. Необходима частичная замена вентильных задвижек, аварийное состояние 5 разводящих колодцев.

Схема  водоснабжения муниципального образования  состоит  из  следующих  объектов:

- Разводящие  сети    водопровода с.Нижняя Ненинка:

-  труба чугунная диаметром 150мм и 110мм.

Характеристика источников водоснабжения

Источниками водоснабжения водопроводной сети являются артезианские скважины в количестве 10 штук.	Производительность скважин (насосов), соответственно —10 м3/час.

Приложение №5 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

Нормативы  потребления холодной воды и водоотведения для населения муниципального образования Нижнененинский сельсовет Солтонского района Алтайского края при отсутствии приборов учета

| № п/п | водопотребители | единица измерения | норма водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дома, с водопользование из общественных водоразборных колонок | 1 житель | 30 |
| 2 | Жилые дома в с водопроводом без водоотведеия | 1 житель | 50 |
| 3. 1 | Жилые дома в с водопроводом, водоотведением без ванн и унитазов | 1 житель | 95 |
| 3. 2 | Жилые дома в с водопроводом, водоотведением и канализацией без ванн и унитазов | То же | 100 |
| 3. 3 | Жилые дома в с водопроводом, водоотведением, канализацией с ванной и водонагревателем | -//- | 125 |
| 3. 4 | Жилые дома в с водопроводом, водоотведением, канализацией с ванной без водонагревателя | -//- | 105 |
| 3. 5 | Полив газона 30 дней | М2 | 3 |
| 3. 6 | Полив приусадебного участка 30 дней | М2 | 4 |
| 6 | Мойка автотранспорта |  |  |
| 6. 1 | Легкового (март-ноябрь) | литр/мес | 100 |
| 6. 2 | Грузового (март-ноябрь) | -//- | 450 |
| 6. 3 | Трактор (март-сентябрь) | -//- | 1000 |
| 7 | На водопой скота и птицы: |  |  |
| 7. 1 | Коровы возраста с 2-х лет | Литр в сутки | 43 |
| 7. 2 | Коровы до 2-х лет | -//- | 33 |
| 7. 3 | Телята до 6-ти месяцев | -//- | 27 |
| 7. 4 | Овцы, козы | -//- | 5 |
| 7. 5 | Свиньи взрослые | -//- | 10 |
| 7. 7 | Куры | -//- | 0,15 |
| 7. 9 | Утки, гуси | -//- | 0,5 |
| 7. 11 | Кролики, нутрии | -//- | 1 |

Приложение №6 к постановлению

Администрации Нижнененинского сельсовета

от 22.04.2015 №22

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов  систем водоснабжения и  линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития муниципального образования Нижнененинский сельсовет Солтонского района  необходимо:

1. В качестве альтернативы водоснабжения предусмотреть строительство водовода до ул. Советской,14 с. Нижняя Ненинка, так как в летний период недостаточно воды.

2. Поэтапная замена изношенных труб на новые.

3. Ремонт и установка дополнительных запорных устройств (задвижек).